## Slide 1: Pravidelný n-boký hranol - příklady

## Slide 2
Příklad 1 :
Vypočtěte objem pravidelného šestibokého hranolu o délce hrany podstavy 6 cm, víte-li, že jeho výška je 20 cm
Jedná se o pravidelný šestiúhelník, tedy jeho podstava se skládá ze šesti rovnostranných trojúhelníků o délce strany 6 cm
(proč ? středový úhel 360° = 360:6=60° a trojúhelníky jsou rovnoramenné => tedy rovnostranné trojúhelníky)
Co je podstavou ?

## Slide 3
Jak spočítat objem ?
Nejprve si spočteme výšku:
v=5,2 cm
Pak spočteme obsah trojúhelníka:
S=15,6 cm2
Poté obsah podstavy:
Sp=6*15,6=93,6 cm2
A objem hranolu:
V=20*93,6=1872 cm3

## Slide 4
Příklad 2:
Vypočtěte povrch pravidelného šestibokého hranolu o délce hrany podstavy 6 cm, víte-li, že jeho výška je 20 cm
Obsah podstavy: Sp=93,6 cm2
Povrch pláště je co ?
Obsah 6 obdélníků o rozměrech 6 * 20 cm.
Povrch hranolu je:
2*podstava + plášť
Tedy:
S= 2*93,6+6*6*20= 187,2+720=907,2 cm2

## Slide 5
Příklad 3:
Kolik 50 kg pytlů cementu musíme koupit na vybetonování sloupů 3,5 m vysokého ve tvaru pravidelného šestibokého hranolu o délce hrany 18 cm? Poměr mísení cementu do betonu je 350 kg na 1 m3 betonu.
Příklad 4:
Vypočti objem a povrch pravidelného
8 bokého hranolu, jehož podstavě lze opsat kružnici o poloměru 16 cm a výška hranolu je 33 cm.
2 pytle (přesně 103 kg)
V=23 880 cm3 S=4 681 cm2